Instalace

CZ: Půdní držák zahradního sušáku na prádlo s centrovacím jádrem pro perfektní nastavení (do 7°).

Návod na použití ani šroubovací tyč nevyhazujte.

- Příprava: Otočte vnější prsten zahradního držáku tak, aby šipky zůstali na pozici.

- Odeberte vnitřní část krytu, aby bylo možné vyjmout další příslušenství z vnitra držáku (šroubovací tyč a ochranný kryt proti poškození při sečení).

- Uchycení: Za použití přiložené šroubovací tyče zatočte LEIFHEIT držák do země. Půdu předem zvlhčete.

- Půdní držák zatočte do takové hloubky, aby mezi vnějším prstenem a zemí zůstali 2 až 3 cm.  3dílným ochranným krytem obepněte držák a ochranný kryt zatlačte k zemi.

- Sestavení: Vnitřní část krytu nasaďte zpět na pozici 1 a přitlačte. Sušák na prádlo zasuňte do otvoru půdního držáku.

- Centrování: Sušák na prádlo vycentrujte

A) otočením vnějšího prstence na pozici 2 a 
B) otáčením sušáku ve směru hodinových ručiček, když je sušák na prádlo vzpřímený
C) otočte vnější prsten proti směru hodinových ručiček do pozice 3 až uslyšíte zacvaknutí.

6.   Dodateční nastavení v případě potřeby
      Vyjměte vnitřní část krytu, šroubovací tyč vsuňte do otvoru spodního excentru a otáčejte po 90°         krokách (pro jemné nastavení volte 45° kroky).
      Na závěr vycentrujte sušák na prádlo podle postupu uvedeného v bodu 5.